Minh họa cách tính tiền điện trong tháng có thay đổi ngày GCSCT về ngày cuối tháng

1. Cách tính mức sử dụng điện của từng bậc đối với KH sử dụng điện sinh hoạt trong tháng có thay đổi ngày GCSCT theo quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương:

| Mức sử dụng điện của từng bậc trong tháng có thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ (kWh) (làm tròn số) | = | Mức sử dụng điện của từng bậc quy định theo biểu giá điện | x | Tổng số ngày sử dụng điện thực tế | x | Số hộ sử dụng điện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số ngày trong tháng |  |  |  |  |

2. Ví dụ minh họa:

Một khách hàng sinh hoạt (01 hộ sử dụng điện) có ngày ghi chỉ số công tơ vào ngày 17 hàng tháng, trong tháng 10/2023 thực hiện thay đổi ngày ghi chỉ số về ngày cuối tháng, điện năng tiêu thụ là 570 kWh. Kỳ hóa đơn tháng 10/2023 tính từ ngày 18/9/2023 đến ngày 31/10/2023, tổng số ngày sử dụng điện là 44 ngày. Ngày đầu kỳ của kỳ ghi chỉ số là ngày 18/9/2023 nên số ngày tròn tháng là số ngày theo lịch của tháng 9/2023 (30 ngày).

Tính tương tự cho các bậc khác, ta có tiền điện tháng 10/2023 của khách hàng trên như sau:

| Bậc thang | Đơn giá (đ/kWh) | Mức sử dụng điện của từng bậc quy định theo biểu giá điện (kWh) | Mức sử dụng điện của từng bậc để tính tiền (kWh) | Điện năng tiêu thụ (kWh) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (4) * (1) |
| 1 | 1.728 | 50 | 73 | 73 | 126.144 |
| 2 | 1.786 | 50 | 73 | 73 | 130.378 |
| 3 | 2.074 | 100 | 147 | 147 | 304.878 |
| 4 | 2.612 | 100 | 147 | 147 | 383.964 |
| 5 | 2.919 | 100 | 147 | 130 | 379.470 |
| 6 | 3.015 | Cho kWh từ 401 trở lên | Cho kWh từ 628 trở lên | - | 0 |
| Tổng cộng | 570 | 1.324.834 |
| Tiền thuế GTGT (theo quy định) | Tiền thuế GTGT |
| Tổng tiền (bao gồm tiền thuế GTGT) | Tổng tiền (bao gồm tiền thuế GTGT) |